|  | Plateforme MISBAR de surveillance de l'agriculture et de l'irrigation |
| --- | --- |
|  | Manuel d'utilisation de l'application |
|  | nom fonction société | date signature |
| préparé par | Zhour NAJOUI Ingénieure AfEOS zhour.najoui-nafai@africa-eo-services.ma | 31/03/2021 |
| vérifié par | Kévin GROSS Ingénieur AfEOS kevin.gross@visioterra.fr | 31/03/2021 |
| approuvé par | Ouafae KARIM Directrice AfEOS ouafae.karim@africa-eo-services.ma | 31/03/2021 |

Historique du Document

| Issue | Date | Commentaires | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/03/2021 | Livraison lors de l’atelier régional « Présentation de la dernière version de MISBAR » | Z. Najoui |
| 1.1 | 31/03/2021 | Recette finale | Z. Najoui |

Table des Matières

1	Introduction	7

1.1	Objet du document	8

1.2	Plan du document	8

1.3	Documents applicables	9

1.4	Documents de référence	9

1.5	Abréviations et Acronymes	9

1.6	Définitions	10

2	Présentation générale de MISBAR	17

2.1	Organisation de MISBAR	17

2.1.1	Page d’accueil de MISBAR	17

2.1.2	Panneau « Menu »	18

2.1.2.1	Usage sans connexion	18

2.1.2.2	Usage avec connexion	19

2.1.3	Panneau « Services »	19

2.1.4	Panneau d’affichage et ses outils	19

2.1.5	Layer stack	20

2.1.5.1	Classes des données dans le layer stack	21

2.1.5.2	Editer le nom et la description	21

2.1.5.3	Créer un dossier dans le layer stack	22

2.1.5.4	Ajouter un dossier existant à un nouveau dossier	22

2.1.5.5	Déplacer une couche entre dossiers et sous-dossiers	23

2.1.5.6	Ajouter une couche à un nouveau dossier	24

2.1.5.7	Dupliquer une couche/dossier	24

2.1.5.8	Supprimer le contenu d’un dossier	25

2.1.5.9	Supprimer une couche/dossier	25

2.1.5.10	Sauvegarder et partager son travail dans MISBAR	26

2.1.5.11	Faire une animation	26

2.1.5.12	Editer le style d’un vecteur	27

2.1.5.13	Editer le style	27

2.1.5.14	Exporter une couche	27

Exporter une donnée vecteur	27

Exporter une donnée raster	28

2.1.5.15	Centrer la vue sur le produit	31

2.1.5.16	Transformer en raw	31

2.1.5.17	Définir en élévation	33

2.2	Le service « Cartes de base »	34

2.2.1	Cartes de base	34

2.2.2	Fonds de carte	36

2.2.3	Source WMS personnalisée	36

2.3	Le service « Finder »	37

2.3.1	Effectuer une requête	37

2.3.1.1	Aire d’intérêt	38

Dessiner l’aire d’intérêt sur le globe virtuel	38

Télécharger une aire d’intérêt existante	43

Sélectionner une aire d’intérêt depuis le layer stack	43

Créer à partir de l’étendue actuelle de la carte	43

Editer la dernière géométrie créée	44

Mettre la vue sur la dernière géométrie créée	45

Supprimer la dernière géométrie créée	45

2.3.1.2	Recouvrement min (%)	46

2.3.1.3	Date de début	46

2.3.1.4	Date de fin	47

2.3.1.5	Status	47

2.3.1.6	Dataset	47

2.3.1.7	Couvert nuageux	48

2.3.1.8	Limite	48

2.3.1.9	Résultat de la recherche	48

2.3.2	Visualiser et traiter la liste des résultats	49

2.3.2.1	Sélection des colonnes	49

2.3.2.2	Tri des produits	50

2.3.2.3	Empreinte au sol du produit	51

Cas d’un produit préparé	51

Produit non préparé	51

Sélection multiple	52

2.3.2.4	Ajouter au layer stack	52

2.3.2.5	Informations sur le produit	53

2.3.2.6	Centrer sur le produit	56

2.3.2.7	Préparer le produit	56

2.4	Le service « Time series »	58

2.4.1	Selection	58

2.4.1.1	Site	58

2.4.1.2	Date de début	58

2.4.1.3	Date de fin	58

2.4.1.4	Saisonnier	58

2.4.1.5	Indicateur	58

2.4.2	Observations	59

2.4.3	Graphiques	60

2.5	Le service « Elévations »	61

2.6	Profil utilisateur	63

2.7	L’espace de travail	64

2.7.1	Hyperlooks	65

2.7.2	Sites	66

2.7.3	Indicateurs	68

2.7.4	Géoservices	70

2.7.5	Groupes	73

2.8	Traitement des données raster	74

2.8.1	Traitement de données optiques Sentinel-2	74

2.8.1.1	Style par défaut – Couleurs naturelles	75

2.8.1.2	Styles prédéfinis	75

2.8.1.3	Styles personnalisés	76

Composition colorée 12,11,2	76

NDVI	77

2.8.2	Traitement de modèles numériques de terrain	80

3	Questions / réponses	82

3.1	Comment accéder à MISBAR ?	82

3.2	Comment chercher des données dans MISBAR ?	82

3.3	Comment préparer des données dans MISBAR ?	83

3.4	Comment éditer le style d’une donnée dans MISBAR ?	83

3.5	Comment créer une animation sur MISBAR ?	83

3.6	Comment visualiser une donnée MISBAR dans un SIG ?	83

3.7	Comment générer un hyperlook ?	83

3.8	Comment télécharger la donnée native de MISBAR ?	83

3.9	Comment visualiser les données en 3D ?	84

3.10	Comment calculer un indicateur prédéfini ?	84

3.11	Comment faire une analyse saisonnière ?	84

3.12	Comment chercher et traiter un modèle numérique de terrain sur MISBAR	85

3.13	Comment vérifier la taille des pixels d’un raster dans MISBAR	85

3.14	Comment créer un géoservice	85

3.15	Comment créer un site	86

3.16	Comment modifier un hyperlook	86

ANNEXE A	– Le langage POF-ML	87

A.1	Introduction	87

A.2	Manuel de référence des “Processing Unit (PU)"	87

A.2.1	sta - stretching automatique	87

A.2.1.1	Définition	87

A.2.1.2	Syntaxe	87

A.2.1.3	Exemple	88

Sentinel-2B – MSI – Stretching automatique avec une saturation de 2%	88

Sentinel-2B – MSI – Stretching automatique avec une saturation de 20%	88

A.2.2	str - stretching linéaire	89

A.2.2.1	Définition	89

A.2.2.2	Syntaxe	89

A.2.2.3	Exemple	89

Sentinel-1A – IW – Stretching linéaire sur calibration γ0 entre -18 dB et -3 dB	89

Sentinel-1A – IW – Stretching linéaire sur calibration γ0 entre -35 dB et -15 dB	90

A.2.3	sts - stretching statistique	91

A.2.3.1	Définition	91

A.2.3.2	Syntaxe	91

A.2.3.3	Exemple	91

Sentinel-2A – MSI – Stretching statistique avec une moyenne de 80 et un écart-type de 100	91

Sentinel-2A – MSI – Stretching statistique avec une moyenne de 120 et un écart-type de 40	92

A.2.4	rgb - composition colorée rouge, vert et bleu	92

A.2.4.1	Définition	92

A.2.4.2	Syntaxe	92

A.2.4.3	Exemple	93

Sentinel-2B – MSI – composition colorée en couleurs naturelles (B04,B03,B02)	93

Sentinel-2B – MSI – composition colorée « Land/Water » (B08,B11,B04)	93

A.2.5	lut - lookup table	94

A.2.5.1	Définition	94

A.2.5.2	Syntaxe	94

A.2.5.3	Exemple	95

Copernicus DEM 30m – Lookup table Alti TTI sans ombrage	95

Copernicus DEM 30m – Lookup table Alti TTI avec ombrage avec un gain de 20	96

A.2.6	ndvi – normalised difference vegetation index	96

A.2.6.1	Définition	96

A.2.6.2	Syntaxe	96

A.2.6.3	Exemple	97

Sentinel-2A – MSI – indice de différence normalisée (B08, B04) avec stretching entre [0,0.8]	97

Sentinel-2A – MSI – indice de différence normalisée (B08, B04) avec stretching entre [0,0.4]	98

Sentinel-2A – MSI – indice de différence normalisée (B08, B04) avec stretching entre [0,0.4] et lut	99

ANNEXE B	– Données disponibles dans MISBAR	100

Liste des Figures

fig. 1 – Flux des données dans le projet MISBAR.	8

fig. 2 - Vue générale de MISBAR.	17

fig. 3 - Vue générale de MISBAR avec ses différents constituants.	18

fig. 4 - Vue générale du servie « Cartes de base ».	34

fig. 5 – Liste des cartes de base.	36

fig. 6 – Liste des fonds de carte.	36

fig. 7 – Couche WMS montrant la production primaire nette.	37

fig. 8 - Vue du service « Finder ».	37

fig. 9 - Fonction de stretching automatique (entrée en bleu, fonction en rouge, sortie en vert).	87

fig. 10 - S2B – Stretching automatique avec une saturation de 2% (à gauche/à droite).	88

fig. 11 - S2B – Stretching automatique avec une saturation de 20% (à gauche/à droite).	88

fig. 12 - Fonction de stretching linéaire (entrée en bleu, fonction en rouge, sortie en vert).	89

fig. 13 - S1A – Stretching linéaire entre -18 dB et -3 dB.	90

fig. 14 - S1A – Stretching linéaire entre -35 dB et -15 dB.	90

fig. 15 - Fonction de stretching statistique (entrée en bleu, fonction en rouge, sortie en vert).	91

fig. 16 - S2A – Stretching statistique sur la frontière sud de la Mauritanie.	92

fig. 17 - S2A – Stretching statistique sur la frontière sud de la Mauritanie.	92

fig. 18 - S2B – Composition colorée en couleurs naturelles avec stretching automatique (2%).	93

fig. 19 - S2B – composition colorée « Land/Water » avec stretching automatique (2%).	94

fig. 20 - Capture de toutes les lookup table prédéfinies.	94

fig. 21 - COP-DEM – Lookup table entre 0 m et 1300 m sur le Guadeloupe.	95

fig. 22 - COP-DEM – Lookup table entre 0 m et 1300 m sur le Guadeloupe.	96

fig. 23 - S2A – indice de différence normalisée (B08, B04) avec stretching entre [0,0.8] sur Tunis (https://visioterra.org/misbar/hyperlook/21b1f6baae084294adcc7292db430346).	97

fig. 24 - S2A – indice de différence normalisée (B08, B04) avec stretching entre [0,0.4] sur Tunis (https://visioterra.org/misbar/hyperlook/cd9d21cf919f422eb7ad2c7e7d26700a).	98

fig. 25 - S2A – indice de différence normalisée (B08, B04) avec stretching entre [0,0.4] sur Tunis (https://visioterra.org/misbar/hyperlook/4af94bef6a444fc2babf3a49d347e0aa).	99

Liste des Tables

table 1 – Liste des datasets accessibles dans MISBAR.	102

# Introduction

MISBAR est une plateforme mise en place dans le cadre du projet GMES & Afrique OSS-Afrique du Nord pour le groupe l'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) -Afrique du Nord.

GMES & Afrique est un cadre de coopération pour le développement et la mise en œuvre de services basés sur l'Observation de la Terre qui soutiennent le développement durable en Afrique. Le programme se concentre sur l'amélioration de la gestion durable des ressources naturelles, aquatiques, marines et côtières grâce à l'utilisation de la technologie d'Observation de la Terre (OT). Il est mis en œuvre par 72 institutions africaines organisées en 13 consortiums régionaux chargés de mener diverses études reposant sur l'utilisation des données de l'OT.

L'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) fait partie des consortiums d'institutions sélectionnés par la Commission de l'Union Africaine (CUA) pour servir de Centres Régionaux de Mise en Œuvre du Programme de Soutien GMES & Afrique. L'OSS coordonne ainsi le projet GMES & Afrique OSS-Afrique du Nord intitulé "Observation de la Terre pour une gestion durable des terres et de l'eau en Afrique du Nord" (OT-GDTE/AN). Ce projet est mené en partenariat avec les principales institutions Nord-Africaines impliquées dans la promotion et le développement de l’OT : ASAL, DRC, LCRSSS, CRTS, UNA et CNCT pour le niveau national, CRTEAN et CRASTE-LF pour le niveau régional.

La plateforme MISBAR est mise en œuvre pour assurer deux services opérationnels :

- Surveillance, alerte précoce et évaluation agricole saisonnière.

- Surveillance, suivi et évaluation des prélèvements d'eau dans les zones irriguées.

## Objet du document

Ce document décrit l’utilisation de la plateforme MISBAR pour le suivi de l’agriculture saisonnière et de l’irrigation développée pour le consortium OSS dans le cadre du projet GMES and Africa.

– Flux des données dans le projet MISBAR.

## Plan du document

- Chapitre 1	contient la présente introduction ainsi que les références s’appliquant au document.

- Chapitre 2	décrit de manière exhaustive les fonctions de la plateforme MISBAR.

- Chapitre 3	contient une série de questions / réponses.

- Annexe A	décrit le langage POF-ML.

- Annexe B	décrit les données disponibles sur MISBAR.

## Documents applicables

N° 32/GMES & Africa/20	Contrat de consultance pour le développement des deux services « Surveillance et suivi-évaluation des eaux dans les zones irriguées » et « Suivi de l'agriculture saisonnière, l'alerte précoce et l'évaluation”
Tunis le 17 août 2020

## Documents de référence

Support de formation ITI	Initiation au traitement d’image
Version 2.07
Serge RIAZANOFF
http://www-igm.univ-mlv.fr/~riazano/enseignement/SR-ITI-COURS-02-07.pdf

Support de formation TIG	Télédétection et Information Géographique
Version 1.21
Serge RIAZANOFF
http://www-igm.univ-mlv.fr/~riazano/enseignement/SR-TIG-COURS-01-21.pdf

## Abréviations et Acronymes

Cette section contrôle les définitions des abréviations et acronymes utilisés dans ce document. Un soin particulier a été apporté pour hériter des abréviations et acronymes définis par les organismes de normalisation tels ISO, ANSI ou ECSS.

ANSI	American National Standards Institute

AOI	Area Of Interest

ASAL	Agence Spatiale Algérienne

CNCT	Centre National Tunisien de Cartographie et de Télédétection

CRTASE-LF	Centre Régional Africain des Sciences et Technologies de l'Espace en Langue Française basé au Maroc

CRTEAN	Centre Régional de Télédétection des États d'Afrique du Nord

CRTS	Centre Royal de Télédétection Spatiale

DRC	Centre de Recherche Egyptien sur le Désert

ECMWF	European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

ECSS	European Cooperation for Space Standardization

EO	Earth Observation

ESA	European Space Agency

FAO	Food and Agriculture Organization

fCover	Vegetation Cover fraction

FR	Full Resolution

GeoTIFF	Geocoded Tagged Image File Format

HR	Haute Résolution

ISO 	International Organization for Standardization

LCRSSS	Centre Libyen de Télédétection et des Sciences Spatiales

MNS	Modèle Numérique de Surface

MNT	Modèle Numérique de Terrain

OT	Observation de la Terre

OT-GDTE/AN	Observation de la Terre pour une gestion durable des terres et de l'eau en Afrique du Nord

SIG	Système d’Information Géographique

TBC 	To Be Confirmed

UNA	Université Mauritanienne de Nouakchott Asriya

URL	Unified Resource Locator

## Définitions

Cette section contrôle les définitions de tous les termes génériques utilisés dans ce document. Un soin particulier a été apporté pour hériter des termes définis par les organismes de normalisation tels ISO, ANSI ou ECSS.

| client | Un client au sens informatique est un ordinateur ou un programme informatique qui utilise les ressources fournies par un serveur sur un réseau informatique. Il est possible pour un ordinateur d’être à la fois client et serveur. |
| --- | --- |
| couche | Une couche (« layer » en anglais) est un ensemble d’objets géolocalisés de même type ou ayant une sémantique commune. Un système d’information géographique (SIG) comprend en général plusieurs layers correspondant à différentes couches thématiques. On distingue les layers raster (couche matricielle) des layers vectoriels. |
| format (image) | Description de l’organisation des données image et des données auxiliaires associées. |
| géocodé | Une image (ou plus généralement toute donnée d’observation de la Terre) est géocodée s’il existe une relation simple donnant les coordonnées géodésiques ((,() ou cartésiennes (X,Y) d’un système de référence particulier à partir des coordonnées (l,p) de tout point de l’image. Généralement, la position géodésique est fournie par une simple formule linéaire. Où: (X0,Y0) sont les coordonnées du coin supérieur gauche de l’image, (dX,dY) sont respectivement les tailles horizontale et verticale des pixels. Notons qu’une image géocodée est une image géoréférencée dont la fonction de localisation est la simple formule linéaire fournie ci-dessus. |
| géoïde | Le géoïde est une surface équipotentielle du champ de gravité terrestre. Il correspond à une surface irrégulière jaugée au niveau moyen des mers et qui constitue par convention la surface de référence altimétrique ou la surface d’altitude zéro. Le géoïde est une représentation de la surface terrestre plus précise que l’approximation sphérique ou ellipsoïdale. |
| géoréférencé | Une image (ou plus généralement toute donnée d’observation de la Terre) est géoréférencée s’il existe une relation (aussi appelée fonction de localisation) donnant les coordonnées géodésiques ((,() ou cartésiennes (X,Y) d’un système de référence particulier à partir des coordonnées (l,p) de tout point de l’image et d’éventuelles données auxiliaires. Où: var sont les données auxiliaires (éphémérides et/ou attitudes de la plate-forme, caractéristiques de l’instrument, élévation du point…). |
| géostationnaire (orbite) | Une orbite géostationnaire est une orbite géosynchrone placée sur le plan équatorial (inclinaison et excentricité nulles). Les satellites placés sur une orbite géostationnaire sont situés à 36000 km de la surface terrestre. |
| géosynchrone (orbite) | La caractéristique de l’orbite géosynchrone est qu’un corps se trouvant sur cette orbite possède une période de révolution autour de l’axe de la Terre exactement égale à la période de rotation de la Terre. |
| héliosynchrone | Se dit d’une orbite dont le plan conserve une orientation constante vis-à-vis de la direction Terre-Soleil. Ce type d’orbite est en particulier utilisé pour l’observation de la Terre en mesurant le rayonnement à heure locale constante. Landsat et SPOT sont par exemple des satellites héliosynchrones. |
| image matricielle (ou image raster ou bitmap) | Une image matricielle correspond à un tableau à deux dimensions composé de points, aussi appelés « pixels ». Dans sa représentation informatique, l’image matricielle requiert la connaissance de son –sens de stockage (balayage), du nombre de lignes, -du nombre de colonnes, -de la représentation de chaque pixel (nombre de bits, entier/flottant, signé/non signé), -présence d’arrière-plan (background ou transparence), et -valeur représentant ces pixels d’arrière-plan. |
| image vectorielle | Une image vectorielle, parfois aussi appelée « couche vectorielle » en référence aux systèmes d’information géographique, est une image composée d’objets graphiques. Chaque objet graphique comprend : une description géométrique – utilisant les types de base « aire », « polyligne », « arc » et « point » se définissant hiérarchiquement. D’autres types plus élaborés d’objets peuvent être définis, tels les textes, cercles, ellipses, carrés... La forme des objets est décrite en fournissant les coordonnées exprimées dans un système de référence généralement lié à la Terre. des attributs de rendu– décrivant l’apparence de l’impression ou de l’affichage, tels –la couleur, -l’épaisseur du trait, -l’opacité, -la fonte... des attributs sémantiques – décrivant les caractéristiques du monde réel auquel correspond l’objet, tels par exemple –la mesure observée, -le nom de rue, -l’identification du propriétaire du bâtiment... |
| KML | Le langage KML (Keyhole Markup Language) est une grammaire XML décrivant les objets (points, lignes, images ou polygones) manipulés par Google Earth. KML est basé sur la version 3.0 du GML (Geographic Markup Language). |
| latitude | La latitude est une mesure angulaire du positionnement nord-sud d’un point sur la Terre, relativement à l’équateur située à une latitude de 0°. |
| longitude | La longitude est une mesure angulaire du positionnement est-ouest d’un point sur le globe terrestre par rapport une référence. La plupart des systèmes de références de coordonnées utilisent le méridien de Greenwich comme référence à 0° de longitude. |
| MNT ou MNE ou MNS | Un « Modèle Numérique de Terrain » (MNT) est parfois nommé « Modèle Numérique d’Elévation » (MNE) ou modèle altimétrique. Le MNT est une donnée raster constituée d’une grille géoréférencée dont chaque cellule fournit une -altitude par rapport à un géoïde (cas le plus fréquent) ou -une élévation par rapport à un ellipsoïde. Dans les parties maritimes, les altitudes ou élévations mesurent le niveau de la mer (altitude égale à 0 mètres au-dessus du géoïde) ou peuvent mesurer la profondeur du plancher océanique (valeurs négatives qui définissent la bathymétrie). Le « Modèle Numérique de Surface » (MNS) donne les altitudes ou les élévations par rapport au sursol : toits des bâtiments, sommet de la canopée, niveau de la mer… |
| multispectrale | Une image multispectrale (parfois abrégée XS) est composée de plusieurs bandes spectrales, aussi appelés plans ou canaux. Chaque bande spectrale correspond à l’observation réalisée dans une bande de fréquence particulière. Les bandes spectrales sont choisies en fonction de longueurs d’ondes caractéristiques des objets à observer et des caractéristiques d’absorption de l’atmosphère. |
| navigateur (ou browser) | Le navigateur Internet (ou browser en anglais) est un logiciel permettant la consultation du World Wide Web. Techniquement, c’est un client http. Le terme navigateur Web (ou navigateur Internet) est inspiré de Netscape Navigator. |
| orthophotographie | Une orthophotographie est une photographie ayant été orthorectifiée. Ces photographies, généralement acquises par des plate-formes aéroportées, ont été corrigées des effets de parallaxe liés au relief et de la géométrie de prise de vue (généralement conique) pour les porter en conformité avec un système de référence de coordonnées. |
| orthorectifié | Une image est orthorectifiée si elle a été corrigée des déformations internes inhérentes au relief et à la géométrie de prise de vue. Une image orthorectifiée ne présente plus le défaut de parallaxe pour l’instrument optique ou de repliement / dilatation pour l’instrument radar. |
| panchromatique | On appelle panchromatique (du grec pan, tout et chrôma, couleur) une réponse physico-chimique (émulsion photographique, pigment photosensible, vision, etc.) qui ne discrimine pas les couleurs, c'est-à-dire dont le processus est identique quelle que soit la longueur d'onde de la lumière incidente. Une donnée panchromatique est donc une donnée mono-canal que l’on représente la plupart du temps en niveaux de gris. |
| parallaxe | L’erreur de parallaxe est observée sur une surface de référence (généralement un ellipsoïde) lorsque le vecteur visée d’un instrument optique n’est pas è la perpendiculaire de cette surface. Pour un angle de visée (, l’erreur de parallaxe (M’,M’’) est d’autant grande que l’élévation h du point M imagé au-dessus de la surface de référence est grande. |
| quadtree | Organisation pyramidale des images raster 2D pour permettre l'affichage à plusieurs échelles lorsque l'utilisateur effectue un zoom avant ou arrière. Les quadtrees VtWeb conservent la représentation originale de la géométrie et de la radiométrie. Par exemple, les produits de niveau 1B sont conservés dans la géométrie d'observation à n'importe quelle échelle. Comme autre exemple, si les pixels sont représentés par un entier de 2 octets à l'échelle pleine résolution d'origine, la représentation de 2 octets est conservée à n'importe quel niveau de la pyramide. Les valeurs des pixels à n'importe quel niveau sont calculées à partir du niveau d'origine et en utilisant une méthode d'interpolation moyenne pour les données raster et une méthode d'interpolation majoritaire pour les données thématiques comme les couches d’occupation du sol (LU / LC). |
| radar défauts de géométrie : -raccourcissement -dilatation -repliement -ombre | En acquisition radar, le positionnement du point selon l’axe perpendiculaire à la ligne de vol (axe des distances) est basé sur le temps d’aller-retour du pulse émis. Selon l’angle de visée ( et le relief du terrain, il en résulte des déformations illustrées par la figure telles que –le raccourcissement des faces exposées (CD ou EF), -leur repliement (AB), -la dilatation des faces opposées (DE) voire –leur ombre (FG). |
| ré-échantillonnage | Changement de la résolution d'une image par opération mathématique en modifiant les dimensions des pixels. On parle de sous-échantillonnage lorsqu’on diminue la résolution alors qu’on parle de sur-échantillonnage quand on augmente la résolution. |
| serveur | Un serveur informatique est un ordinateur ou un programme informatique qui partage des ressources – comme ses périphériques et ses disques durs – avec d’autres ordinateurs clients sur un réseau informatique. Il est possible pour un ordinateur d’être client et serveur en même temps. Le serveur communique avec les clients à l’aide de protocoles de communication, comme par exemple le protocole TCP/IP, qui est le protocole le plus utilisé sur Internet. |
| SIG | Un Système d’Information Géographique est un système informatique pour saisir, stocker, vérifier, intégrer, manipuler, analyser et afficher des données positionnées à la surface de la Terre. Un SIG peut être utilisé pour traiter divers types de données géo-localisées. Celles-ci peuvent être stockées dans différentes couches selon leur type ou leur sémantique. |
| streaming | Le streaming est un principe utilisé principalement pour l’envoi de contenu en « direct » ou en léger différé. Très utilisé sur Internet, il permet de commencer la lecture d’un flux audio ou vidéo à mesure qu’il est diffusé. Il s’oppose ainsi à la diffusion par téléchargement qui nécessite par exemple de récupérer l’ensemble des données d’un morceau ou d’un extrait vidéo avant de pouvoir l’écouter ou le regarder. |
| stretching | Méthode de réaffectation des radiométries destinée à améliorer le rendu de l’image. Le terme « stretching » s’applique généralement au « stretching linéaire » consistant à étirer linéairement la dynamique d’une image entre deux bornes a et b. |
| système de référence de coordonnées (SRC) géocentrique |  |
| système de référence de coordonnées (SRC) géographique |  |
| toponyme | Nom propre qui sert à désigner un objet géographique particulier de la surface terrestre (exemples : Paris, Rome...). |
| tuilage | Résultat du découpage d’une image en sous-images (tuiles aussi appelées blocs) de même taille. Le tuilage est généralement appliqué aux images trop volumineuses. |
| visée (angle de) et incidence (angle d’) | Pour tout point P cible à la surface de la Terre : L’angle de visée ( définit l’inclinaison du vecteur de visée SP par rapport à la verticale SG passant par le centre de masse (G) de la terre. L’angle d’incidence ( définit l’inclinaison du vecteur de visée SP par rapport à la normale à la surface locale en P. Si l’on considère un modèle sphérique de la Terre, l’angle d’incidence ( se déduit de l’angle de visée ( par la relation : Où : RT est la valeur moyenne des demi-axes de l’ellipsoïde WGS84 (RT = 6 371 008.7714 m) h est l’élévation du satellite au dessus de l’ellipsoïde (par exemple la valeur nominale de SPOT est h = 832 000 m). |

# Présentation générale de MISBAR

## Organisation de MISBAR

### Page d’accueil de MISBAR

Pour accéder à la plateforme MISBAR, il faut activer le lien suivant :	 https://visioterra.org/misbar/.

- Vue générale de MISBAR.

La plateforme MISBAR est constituée des parties suivantes (‎fig. 3) :

- Espace d’affichage de carte / globe virtuel,

- Panneau « Menu » situé en haut de la page,

- Panneau « Services » situé sur le côté gauche de la page,

- Barre d’état en bas de la page contenant les logos des partenaires, une échelle graphique, les coordonnées géographiques sur la carte, le copyright de la donnée affichée avec un lien hypertexte qui pointe sur le site du fournisseur de la donnée,

- Outils de navigation sur la carte située en haut à droite de la carte,

- Layer stack contenant les couches visualisables,

- Bouton de bascule 2D / 3D.

- Vue générale de MISBAR avec ses différents constituants.

### Panneau « Menu »

Les options accessibles dans le panneau « Menu » dépendent de si l’on est connecté ou pas.

#### Usage sans connexion

Lorsqu’un utilisateur n’est pas connecté, il a accès à cinq fonctionnalités :

- Connexion – on peut se connecter en activant le bouton « Connexion » (voir section ‎3.1),

- Choix de la langue – on peut choisir entre le Français et l’anglais,

- Aide – en sélectionnant « Aide », des bulles contextuelles s’affichent montrant les différentes parties de MISBAR,

- Signaler un problème – permet de signaler un problème en envoyant un mail,

- Rechercher un lieu – il est possible de chercher un lieu en tapant son nom ou ses coordonnées dans l’espace de texte « Rechercher un lieu ».

#### Usage avec connexion

Lorsque l’utilisateur est connecté, il a accès à deux nouvelles fonctionnalités :

- Gérer son profil – en sélectionnant « Mon profil » (voir section ‎2.6),

- Gérer son espace de travail – en sélectionnant « Espace de travail » (voir section ‎2.7).

### Panneau « Services »

Le panneau « Services » est constitué de quatre services :

- Le service « Cartes de base » (voir section ‎2.2),

- Le service « Finder » (voir section ‎2.3),

- Le service « Time series » (voir section ‎2.4),

- Le service « Elévations » (voir section ‎2.5).

### Panneau d’affichage et ses outils

Le panneau d’affichage situé à droite de la page MISBAR comporte des boutons de navigation qui permettent de :

- zoomer en utilisant le bouton ,

- dézoomer en utilisant le bouton ,

- se déplacer à gauche en utilisant le bouton ,

- se déplacer à droite en utilisant le bouton ,

- se déplacer vers le haut en utilisant le bouton ,

- se déplacer vers le bas en utilisant le bouton .

Il est aussi possible de naviguer dans la carte en utilisant la roulette de la souris pour zoomer/dézoomer.

### Layer stack

Le layer stack est un empilement hiérarchisé des données. Il permet de gérer l’ordre et l’organisation des couches dans l’espace de travail MISBAR.

On peut y accéder en cliquant sur le symbole des trois lignes horizontales parallèles  situé à droite de la page MISBAR.

Le layer stack est constitué de trois (3) sections :

- Temporary display - il s’agit d’un espace d’affichage temporaire. Quand on sélectionne une donnée dans le Service « Finder » ‎2.3), cette donnée se met automatiquement dans la partie Temporary display,

- Layer stack - il s’agit du layer stack proprement dit où l’on peut gérer et traiter les données (couches que l’on souhaite garder durant la session,

- Base display - il s’agit de l’espace d’affichage des cartes de base et le modèle numérique de terrain pour la navigation 3D.

Le layer stack contient un paramètre d’opacité qui permet de gérer la transparence des couches.

Pour afficher une couche, il faut cocher la case qui lui correspond .

NB : les couches manipulées dans cette section peuvent provenir du service « Cartes de base » (voir section ‎2.2, du Service « Finder » ‎2.3) ou d’internet (flux WMS‎2.2.3).

#### Classes des données dans le layer stack

Dans le layer stack on différencie plusieurs symboles selon le type de donnée :

- est symbole du « dossier »,

- est symbole de donnée vecteur,

- est symbole de donnée raster,

- est symbole de donnée raster WMS.

#### Editer le nom et la description

Il est possible de modifier le nom et la description d’une couche dans le layer stack en faisant clic droit et en sélectionnant l’option « Editer le nom et la description ».

#### Créer un dossier dans le layer stack

Pour créer un dossier dans le layer stack, il faut faire un clic droit sur « Layer stack » puis sélectionner l’option « Créer un dossier » dans le menu contextuel. Par la suite entrer le nom du dossier dans la fenêtre qui va s’ouvrir et sélectionner l’option « Valider ».

Il est possible de créer un dossier à l’intérieure d’un autre dossier en faisant un clic droit sur le dossier parent et en suivant les étapes expliquées précédemment.

#### Ajouter un dossier existant à un nouveau dossier

Pour ajouter un dossier existant à un nouveau dossier, il faut faire un clic droit sur le dossier existant puis sélectionner l’option « Ajouter à un nouveau dossier ».

#### Déplacer une couche entre dossiers et sous-dossiers

Nous allons ici montrer comment peut-on déplacer une couche dans le layer stage. Pour l’exemple nous allons prendre la couche « World borders (VisioTerra) » que nous allons ajouter au layer stack.

Pour pouvoir déplacer la couche dans le dossier « Nouveau dossier 2 », il faut cliquer sur la couche et la glisser en bas jusqu’à apparition d’un long trait noir qui entoure le dossier et son arborescence puis lâcher la couche.

Si l’on veut déplacer la couche dans un dossier plus bas dans l’arborescence « Nouveau dossier », il faut refaire le clic et glisser vers le bas et aller vers la droite.

Pour déplacer une couche vers le haut d’une arborescence, il faut refaire le clic et glisser vers le haut et aller vers la gauche.

En résumé, déplacer une couche entre dossiers et sous-dossiers consiste en des mouvements haut <=> bas et gauche<=> selon si l’on veut monter ou descendre en arborescence.

#### Ajouter une couche à un nouveau dossier

Pour ajouter une couche à un nouveau dossier, il faut faire un clic droit sur la couche puis sélectionner l’option « Ajouter à un nouveau dossier ».

#### Dupliquer une couche/dossier

Pour dupliquer une couche ou un dossier, il faut faire clic droit dessus et sélectionner l’option « Dupliquer » dans le menu contextuel qui s’ouvre.

#### Supprimer le contenu d’un dossier

Pour supprimer le contenu d’un dossier, il faut faire clic droit sur le dossier et sélectionner l’option « Supprimer le contenu » dans le menu contextuel qui s’ouvre.

#### Supprimer une couche/dossier

Pour supprimer une couche ou un dossier, il faut faire clic droit dessus et sélectionner l’option « Supprimer du layer stack » dans le menu contextuel qui s’ouvre.

#### Sauvegarder et partager son travail dans MISBAR

Pour sauvegarder et/ou partager un travail réalisé sur MISBAR, il existe une méthode appelée « Hyperlook ». L’hyperlook est un lien qui contient la source des données, le style et la géométrie. Pour le générer, il faut faire clic droit sur le dossier ou la couche que l’on souhaite partager puis sélectionner l’option « Partager l’hyperlook ». Cette action ouvre une fenêtre contenant le lien hyperlook.

Ce lien peut être envoyé par émail ou dans le chat d’une discussion.

Une simple ouverture de ce lien dans un navigateur web permet de visualiser le travail que l’on veut partager.

En activant ce lien le récipiendaire ouvrira automatiquement son navigateur préféré.

https://visioterra.org/misbar/hyperlook/effe8a4262554961a4826a9c312a1286

#### Faire une animation

La plateforme MISBAR permet aussi de générer des animations et de les partager sous forme d’hyperlook. Pour ce faire, il faut faire clic droit sur le dossier qui contient les données qui feront l’objet de l’animation puis sélectionner l’option « Animer ». La fenêtre « Animation » qui s’ouvre par la suite permet de paramétrer l’animation. Il faut donc décider de :

- Données à afficher - uniquement ce qui est visible (coché, tout, premier niveau de l’arborescence visible...),

- Cyclic - répéter l’animation en continu ou pas,

- Délais (ms) - le délai d’affichage des données en ms,

- Pause de fin (ms) - le temps de pause en fin de l’animation avant de recommencer,

- Play - jouer l’animation,

- Générer une URL pour l’animation - pour générer un hyperlook de l’animation qui sera partagé.

#### Editer le style d’un vecteur

Pour éditer le style d’une couche vecteur (polygone fermé), il faut faire un clic droit dessus puis sélectionner l’option « Editer le style ». Dans la fenêtre qui s’ouvre il est possible de changer la couleur (prédéfinie ou personnalisée) et l’opacité.

#### Editer le style

Il est aussi possible de traiter les données raster (images) sur MISBAR en faisant un clic droit sur la donnée puis « Style ». La section ‎2.8 détaille les différents traitements possibles.

#### Exporter une couche

MISBAR permet d’exporter les couches vecteur et raster pour pouvoir les exploiter sous d’autres logiciels.

##### Exporter une donnée vecteur

Il est possible d’exporter les données vecteur dans trois formats en faisant clic droit sur la donnée puis « Exporter » puis :

- as KML (Keyhole Markup Language) - c’est un format de données qu’on peut ouvrir dans Google Earth ou un SIG.

- as GeoJSON - c’est un format ouvert d'échange de données géospatiales utilisant la norme JSON représentant des entités géographiques simples et leurs attributs.

- as text - c’est un format texte dans le langage MISBAR.

Il est possible d’importer ce format dans MISBAR en faisant clic droit sur « Layer stack » puis sélectionner l’option « Importer le layer stack depuis du texte.

##### Exporter une donnée raster

Il est aussi possible d’exporter les données raster dans cinq formats en faisant clic droit sur la donnée puis « Exporter » puis :

- as KML - c’est un format de données qu’on peut ouvrir dans Google Earth .

- as KMZ - c’est un format de données KML Zippé qu’on peut ouvrir dans Google Earth .

- as WMTS (Web Tile Map Service) - est un service web standard défini par l'Open Geospatial Consortium (OGC) qui permet d'obtenir des cartes géoréférencées tuilées à partir d'un serveur de données sur le réseau. Cet export permet d’onc de générer un flux WMTS afin d’être exploité dans un SIG. Pour ce faire, sélectionner l’adresse web de la page qui s’ouvre et la copier.

Pour ajouter une couche WMTS dans QGIS par exemple, il faut ouvrir le gestionnaire des sources de données, sélectionner l’option « WMS/WMTS » puis sur « Nouveau ». Par la suite, renseigner un nom à attribuer à la donnée puis coller le lien précédemment copié dans le champ « URL » et activer le bouton «  OK ».

Ensuite, il faut sélectionner l’option « Connexion », sélectionner la couche puis sélectionner l’option « Ajouter ».

La couche sera affichée dans le panneau « Couches » de QGIS.

- as image - il s’agit d’exporter la donnée sous format « GeoTIFF », « JPEG » ou « PNG ». Pour cela, il faut définir l’étendue de la zone que l’on veut exporter et la résolution spatiale.

- as texte - c’est un format texte dans le langage de description de MISBAR.

Il est possible d’importer ce format dans MISBAR en faisant clic droit sur « Layer stack » puis sélectionner l’option « Importer le layer stack depuis du texte.

#### Centrer la vue sur le produit

Il est possible de centrer la vue sur un produit en faisant clic droit sur ce dernier dans le layer stack, puis sélectionner l’option « Centrer la vue sur le produit ».

#### Transformer en raw

Cette fonction permet d'éditer manuellement le script POF-ML de traitement et de rendu d’une couche. Le langage de script POF-ML est détaillé en ‎ANNEXE A.

#### Définir en élévation

Cette fonction permet de passer un layer raster comme modèle altimétrique.

## Le service « Cartes de base »

Le service « Cartes de base » permet d’accéder à une multitude de fonds de cartes provenant de plusieurs fournisseurs de données.

Ce service organise les cartes de base en trois (3) catégories :

- Cartes de base,

- Fonds de carte,

- Source WMS personnalisée.

- Vue générale du servie « Cartes de base ».

### Cartes de base

Cette table présente une liste exhaustive des cartes de bases disponibles dans MISBAR.

| Natural Earth (MISBAR) | Natural Earth (Visioterra) | Bathymetry GEBCO |
| --- | --- | --- |
| Blue Marble (NASA) | Landsat-7 (NASA) | OpenStreetMap (Terrestris) |
| OpenStreet Map | OSM Humanitarian | Bing Map (Microsoft) |
| Bing Map Road (Microsoft) | MODIS Mosaic (NASA) | VIIRS Mosaic (NASA) |
| Earth At Night 2012 (NASA) | MODIS Water Mask (NASA) | Watercolor(Stamen) |
| MERIS Mosaic (VisioTerra) | Geological map of the World | Geological map of Africa |
| Physiography and volcanoes | Bright Oceans (VisioTerra) | Soil Grids 250m (ISRIC) |
| CCI-LC (ESA) | GPW Population count (SEDAC) | GPW Population density |

– Liste des cartes de base.

### Fonds de carte

MISBAR fournit six (6) fonds de carte.

| Countries Borders | World Borders | World Labels - Raster |
| --- | --- | --- |
| World Labels - Vector | EEZ 200NM (Marine Regions) | MODIS Water Mask |

– Liste des fonds de carte.

### Source WMS personnalisée

MISBAR permet d’ajouter d’autres données/fonds de carte via le flux WMS (Web Map Service).

Nous allons ici utiliser une source WMS de la FAO : http://data.fao.org/maps/wms?.

Pour ce faire il faut aller dans « Source WMS personnalisée », coller le lien dans le champ « Url du serveur puis cliquer sur connexion. Cela affichera la liste des données disponible dans la source WMS.

Pour afficher une couche, il faut cliquer dessus, cocher la case « Transparent » si l’on ne veut pas afficher le background puis cliquer sur « BaseMaps-CustomWMSSource-AddOverlay ».

– Couche WMS montrant la production primaire nette.

## Le service « Finder »

Le service « Finder » permet d’effectuer une requête, de visualiser et de traiter la liste des résultats.

- Vue du service « Finder ».

### Effectuer une requête

Pour effectuer une requête sur MISBAR, il faut sélectionner le service « Finder » et renseigner les 8 critères de recherche ci-dessous.

#### Aire d’intérêt

L’aire d’intérêt est la zone où l’on souhaite chercher les données. Elle doit être un mono-polygone fermé et sans trous. Il peut s’agir d’une parcelle de culture, une unité administrative...

Il existe plusieurs manières de renseigner une aire d’intérêt :

##### Dessiner l’aire d’intérêt sur le globe virtuel

Pour ce faire, il faut cliquer sur le symbole , renseigner un nom dans le champ « Name » dans la fenêtre « Geometry Builder » qui sera ouverte puis utiliser les outils de dessin qui apparaissent en haut à droite de l’écran  :

- Le symbole  permet de naviguer dans la carte.

- Le symbole  permet de dessiner un rectangle.

- Le symbole  permet de dessiner un disque.

- Le symbole  permet de dessiner un polygone libre.

- Le symbole  permet de dessiner un corridor.

- Le symbole  permet de supprimer la géométrie dessinée.

###### Cas de la « bounding box »

Pour dessiner une « bounding box », il faut cliquer sur  puis dessiner le rectangle en cliquant puis en glissant tout en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé. Il est possible de modifier la forme :

- en la déplaçant  - . cliquer sur le point jaune au centre de la bounding box puis glisser là où on veut,

- en l’étendant/rétrécissant - utiliser les points verts situés au coin supérieure gauche et au coin inférieur droit.

###### Cas du « disque »

Pour dessiner un « disque », il faut cliquer sur  puis dessiner le disque en cliquant puis en glissant tout en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé. Il est possible de modifier la forme :

- en la déplaçant  - . cliquer sur le point jaune au centre du disque puis glisser là où on veut

- en l’étendant/rétrécissant - utiliser le point vert en appuyant et en tirant

###### Cas du « polygone libre »

Pour dessiner un « polygone libre », il faut cliquer sur  puis dessiner le disque en cliquant puis en glissant tout en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé. Il est possible de modifier la forme :

- en la déplaçant  - . cliquer sur le point jaune au centre du polygone puis glisser là où on veut,

- en éditant les sommets - il est possible de modifier la position des sommets, en ajouter et en supprimer. Pour modifier la position d’un sommet, il faut le sélectionner en cliquant dessus (il deviendra violet) puis le positionner là où on veut. Pour supprimer un sommet, il faut le sélectionner puis cliquer sur « Suppr ». Pour ajouter un sommet, il faut sélectionner le sommet le plus proche puis cliquer là où on veut ajouter le point.

###### Cas du « corridor »

Pour dessiner un « Corridor », il faut cliquer sur  puis dessiner le corridor en cliquant tout au long d’une forme linéaire. Il est possible de modifier la forme :

- en la déplaçant  - . cliquer sur le point jaune au centre du corridor puis glisser là où on veut,

- en éditant les pivots - il est possible de modifier la position des sommets pivots (points verts), en ajouter et en supprimer. Pour modifier la position d’un sommet, il faut le sélectionner en cliquant dessus (il deviendra violet) puis le positionner là où on veut. Pour supprimer un pivot, il faut le sélectionner puis cliquer sur « Suppr ». Pour ajouter un pivot, il faut sélectionner le pivot le plus proche puis cliquer pour ajouter le nouveau point.

##### Télécharger une aire d’intérêt existante

Le bouton  permet d’importer une aire d’intérêt déjà existante. Cette dernière doit être en format KML ou Shapefile et constituée d’un seul polygone fermé sans trous.

##### Sélectionner une aire d’intérêt depuis le layer stack

Le bouton  permet d’importer une aire d’intérêt depuis le layer stack. Il faut sélectionner l’AOI qu’on veut puis activer le bouton sur valider.

##### Créer à partir de l’étendue actuelle de la carte

Le bouton  permet d’importer une aire d’intérêt depuis l’étendue actuelle de la carte.

Dans la section “Aire d’intérêt”, d’autres actions permettant l’édition, le zoom sur une aire d’intérêt ou sa suppression sont possibles.

##### Editer la dernière géométrie créée

Le symbole  permet de modifier la dernière géométrie créée. Pour ce faire, il faut cliquer sur  qui ouvrira l’outil « Geometry builder ». Il sera par suite possible d’éditer la géométrie comme expliqué dans la section « Dessiner l’aire d’intérêt sur le globe virtuel ».

##### Mettre la vue sur la dernière géométrie créée

Le symbole  permet de centrer la vue sur la dernière géométrie créée.

##### Supprimer la dernière géométrie créée

Le symbole  permet de supprimer la dernière géométrie créée.

#### Recouvrement min (%)

Le recouvrement minimal (Rmin) est réalisé dans l’un des deux cas suivants :

- recouvrement de l’AOI - le produit ne sera sélectionné que s’il recouvre l’AOI avec une intersection dont l’aire est au moins égale à Rmin.

- recouvrement du produit - le produit ne sera sélectionné que si son empreinte au sol est recouverte par l’AOI avec une aire d’intersection au moins égale à Rmin % de l’aire de l’empreinte au sol du produit.

#### Date de début

Il s’agit de la date de début de l’intervalle de temps pour lequel on souhaite avoir les données.

La date de début n’est pas un champ obligatoire. Quand il n’est pas défini, la date de début correspondra à la date de la donnée la plus ancienne.

#### Date de fin

Il s’agit de la date de fin de l’intervalle de temps pour lequel on souhaite avoir les données. La date de fin n’est pas un champ obligatoire. Quand il n’est pas défini, la date de fin correspondra à la date de la donnée la plus récente.

#### Status

Il s’agit de l’état des produits qu’on recherche. Il est possible de choisir parmi les états suivants :

- Non préparé - correspond à l’état des produits qui sont déjà préparés (voir section ‎2.3.2.7 pour la notion de préparation de produits).

- En attente - correspond à l’état des produits pour lesquels la préparation a été lancée et sont dans la file d’attente.

- En cours - correspond à l’état produits qui sont en cours de préparation.

- Prêt - correspond à l’état des produits qui ont été préparés et qui peuvent donc être visualisés et analysés.

- Erreur - correspond à l’état des produits ayant présenté des erreurs lors de leur préparation.

#### Dataset

Il s’agit des collections des données disponibles dans MISBAR.

Le symbole d’information  détaille le catalogue des données disponibles classées par fournisseur (Etablissement) et identifiant avec une description du dataset.

Le symbole  permet de choisir les données souhaitées. Les données sont classées par fournisseur. Les symboles  et  servent à déplier et replier le contenu.

Pour choisir un dataset, il faut cocher la case qui lui correspond.

En plaçant le curseur à côté d’un dataset, une fenêtre contextuelle s’affiche montrant la description de ce dernier.

Une liste exhaustive de toutes les données disponibles dans MISBAR est détaillée dans ‎0.

#### Couvert nuageux

Il s’agit de la couverture nuageuse (Cloud Cover Notation, CCN) que l’on tolère en pourcentage.

#### Limite

Il s’agit du nombre maximal de produits qu’on veut afficher dans la liste des résultats. Par défaut, 100 produits sont présentés. On peut sélectionner une valeur plus grande (jusqu’à 10000) mais le temps de réponse du serveur sera nettement plus grand.

Dans le cas où on laisse la valeur de la limite à « - », seuls les dix premiers résultats seront affichés.

Pour diminuer le temps de réponse, il est conseillé de fragmenter les intervalles de temps (par exemple faire une recherche par année ou par mois) ou de sélectionner que deux datasets à la fois.

Attention ! Une requête trop longue ne peut être interrompue et peut nécessiter de relancer MISBAR.

#### Résultat de la recherche

Une fois tous les critères de la sélection sont renseignés, il faut activer le bouton « Rechercher ». La requête retournera la liste des résultats. A ce stade, il est possible d’annuler la requête ou de continuer.

Si on clique sur « Continuer », tous les produits résultats de la requête seront affichés dans la liste des résultats.

### Visualiser et traiter la liste des résultats

#### Sélection des colonnes

Dans la liste des résultats, il est possible de sélectionner les colonnes (attributs) que l’on veut afficher. Pour ce faire, il faut faire un clic droit sur l’une des colonnes affichées et cocher les colonnes que l’on souhaite afficher.

#### Tri des produits

Il est possible d’effectuer un tri des produits affichés dans la liste des résultats suivant les différentes colonnes affichées : le statut, le dataset, la date, ou les propriétés. Pour ce faire, il faut cliquer sur le nom de la colonne.

Les informations figurant dans la colonne « propriétés é dépend du dataset. Pour les images optiques, le système fourni la note du couvert nuageux (CCN pour Cloud Cover Notation). Le tri de la colonne propriété permettra dans ce cas de sélectionner les scènes les moins nuageuses (voir figure de droite ci-dessous).

#### Empreinte au sol du produit

##### Cas d’un produit préparé

Quand on clique sur un produit préparé (voir section ‎2.3.2.7 pour la notion de la préparation des données), ce dernier s’affiche dans l’espace carte de MISBAR. En plus, le produit sera ajouté à la section « Temporary display » dans le layer stack.

##### Produit non préparé

Quand on clique sur un produit non préparé (voir section ‎2.3.2.7 pour la notion de la préparation des données), on voit apparaître son empreinte au sol dans l’espace carte de MISBAR. En plus, le produit sera ajouté à la section « Temporary display » dans le layer stack.

##### Sélection multiple

Il est possible dans MISBAR de sélectionner plusieurs produits en même temps. Pour ce faire, il faut maintenir le bouton « Ctrl » du clavier appuyé et cliquer sur les produits que l’on souhaite sélectionner.

#### Ajouter au layer stack

Les produits pouvant intéresser l’utilisateur peuvent être stockés dans le layer stack afin d’être organisés dans des dossiers, traités selon différents rendus, analysés et éventuellement conservés en galerie sous forme d’hyperlook(s). Etant dans le layer stack, les produits sont visibles dans les autres services.

Lorsqu’un produit est sélectionné dans la liste des résultats, ce produit apparait dans la section « Temporary Display » de la fenêtre layer stack. Voir dans la fenêtre du layer stack (a).

Pour ajouter un produit à la section layer stack, il faut faire un clic droit sur le produit puis sélectionner l’option « Ajouter au layer stack ». Voir dans la fenêtre du layer stack (b).

#### Informations sur le produit

Il est possible d’accéder à toutes les informations relatives à un produit. Pour ce faire, il faut faire un clic droit sur le produit, et sélectionner l’option « Informations ».

Cette fenêtre d’informations donne une prévue du produit et plusieurs de ses métadonnées :

- Granule id - qui est l’identifiant du produit.

- Dataset id - qui est l’identifiant du dataset du produit.

- Date d’acquisition.

- Couvert nuageux.

- Lien de téléchargement de la donnée native à partir de plusieurs plateformes.

- ...

Il est aussi possible d’explorer les prévues des produits via le bouton « Paramètres » situé en bas à gauche de l’écran. Pour ce faire, il faut activer le bouton « Paramètres » et sélectionner « Dans une fenêtre ». Cela permettra d’afficher une petite fenêtre dans l’espace carte de MISBAR qui montera les miniatures des produits. Pour afficher la prévue d’un produit dans la petite fenêtre des miniatures, il faut retourner dans la liste des résultats et cliquer sur un produit.

La case « Centrer sur le produit sélectionné » permet d’automatiquement centrer la vue sur le produit.

#### Centrer sur le produit

Pour centrer la vue sur un produit, il faut faire clic droit sur ce dernier puis sélectionner l’option « Centrer sur le produit ».

Comme expliqué dans la section précédente (‎2.3.2.5), il est possible de centrer la vue automatiquement sur un produit via « Paramètres » lors de l’affichage des miniatures en cochant la case « Centrer sur le produit sélectionné ».

#### Préparer le produit

La notion de préparation des produits est très importante. Pour bien la comprendre il faut savoir que les données que l’on veut manipuler ne se trouvent pas par défaut sur le serveur de l'application MISBAR. Ces données se trouvent sur des serveurs comme ceux de l'Open Access Hub de l’ESA (fournisseur des données).

Pour manipuler une donnée ne se trouvant pas encore sur le serveur MISBAR, il faudra la préparer. Pour ce faire, il faut la transférer des serveurs du fournisseur au serveur de MISBAR. Après transfert, la donnée est mise dans un format permettant son utilisation dans l'application (pyramide de tuile, calcul d'histogramme...).

Ces deux étapes sont réalisées automatiquement lorsqu’on fait un clic droit sur la donnée, puis on sélectionne l’option « Préparer le produit ».

Il existe plusieurs symboles montrant le statut du produit :

- - produit préparé.

- - produit non préparé.

- - produit en cours de préparation.

- - produit en attente de préparation.

- - produit dont la préparation à échouée.

Lorsqu’un produit est en cours de préparation, il est possible de :

- Mettre à jour la préparation en faisant clic droit sur le produit puis sélectionner l’option « Mettre à jour la préparation ».

- Annuler la préparation en faisant clic droit sur le produit puis sélectionner l’option « Annuler la préparation ».

Attention ! La préparation d’un produit implique le téléchargement de fichiers lourds qui peuvent encombrer le serveur de MISBAR. Lorsque les quotas sont appliqués, la préparation d’un produit démunie les quotas disponibles attribués au pays de l’utilisateur.

## Le service « Time series »

### Selection

#### Site

Le site est l’aire d’intérêt dans laquelle on souhaite faire l’analyse des séries temporelles. Pour la définition du site, voir la section ‎2.3.1.1.

#### Date de début

C’est la date du début de l’analyse.

#### Date de fin

C’est la date de fin de l’analyse.

#### Saisonnier

Ce paramètre permet d’activer l’analyse saisonnière. Il dépend de l’intervalle de l’analyse défini par la « date de début » et la « date de fin ». Le nombre de saisons est incrémenté dès que le nombre d’année est incrémenté.

#### Indicateur

Cette option permet de choisir un indicateur prédéfini mais aussi de programmer des indicateurs personnalisés. Pour ce faire, il faut déplier la liste des indicateurs en cliquant sur le symbole . Le bouton  permet de rafraichir la liste des indicateurs. Le bouton  qui ne s’active que lorsqu’on choisit « Indicateur personnalisé », permet de créer et paramétrer un nouvel indicateur.

Pour créer un nouvel indicateur personnalisé, il est possible de prendre pour modèle un indicateur déjà existant en sélectionnant ce dernier dans le champ « Copy from ». Le champ « Indicator shortname » et destiné à renseigner le nom de l’indicateur personnalisé. Le champ « Look up Table » permet de choisir une charte de couleur pour le nouvel indicateur parmi des chartes prédéfinies. Par la suite, les champs « Indicator Min. range » et « Indicator Max. range » permettent de renseigner la valeur minimale et maximale de l’indicateur.

Dans le rectangle en bas de la fenêtre permet d’ajouter les dataset qui seront utilisés dans le calcul de l’indicateur et de définir leurs styles. Le style est donné dans le langage POF-ML (voir ‎ANNEXE A).

### Observations

Une fois tous les paramètres de la sélection fixés, il faut activer le bouton « Dessiner le graphe » pour rechercher tous les produits nécessaires au calcul de l’indicateur sélectionné et qui correspondent aux critères de la sélection (zone d’intérêt, intervalle de date).

La liste des produits trouvés est présentée sur trois colonnes :

- Statut – les produits préparés font apparaitre la fraction A/B où A est le nombre de produits préparés et B est le nombre de produits présents à cette date. Par exemple, 1/2 signifie qu’un seul produit est préparé parmi les deux (sans doute des tuiles S2) produits se recouvrant à une même date.

- Dataset – identifie de nom de la collection de données (voir section ‎2.3.1.6).

- Date – correspond au jour et à l’heure d’acquisition du produit.

### Graphiques

Après que les produits soient listés dans le sous panneau « Observations », le graphe de l’indicateur commence à se dessiner au fur et à mesure. L’évolution du calcul de l’indicateur est donnée en pourcentage.

Une fois le calcul de l’indicateur terminé, on voit apparaitre dans le titre du graphique les informations suivantes :

- Le nom du site.

- L’indice.

- La date de début.

- La date de fin.

- L’option « Seasonal » si on l’a activé dans la sélection.

Le bouton  permet de recharger les données du graphique. Le bouton  permet d’exporter le graphique au format CSV. Le bouton  permet de supprimer le graphique de l’historique des graphiques. Le symbole permet de basculer en analyse saisonnière.

Le graphique permet d’afficher la moyenne (courbe noire), l’écart-type (zone tampon en gris clair autour de la moyenne), le minimum (courbe bleue) le maximum (courbe rouge) ou les quatre à la fois.

L’axe des abscisses donne le temps et l’axe des ordonnées donne les valeurs de l’indicateur.

Chaque point dans le graphique représente la valeur moyenne de l’indicateur calculée sur le site. Quand on parcourt les points du graphique, on voit la date du produit et la valeur moyenne sur le site de l’indicateur calculé.

La règle de temps en bas du graphique permet de zoomer sur une partie du graphique.

Quand on bascule vers l’analyse saisonnière on voit apparaitre un nouveau graphique représentant les saisons étudiées avec des couleurs différentes. L’axe des abscisses représentent les numéros des jours dans l’année et l’ave des ordonnées représente les valeurs de l’indicateur.

## Le service « Elévations »

Ce service offre à l’utilisateur une diversité de Modèles Numériques de Terrain (MNT) à différentes résolutions spatiales. Par défaut, c’est le modèle numérique de terrain SRTM elevation qui est appliqué. Il est visible dans la partie « Base display » de la fenêtre layer stack. Pour pouvoir appliquer l’un des autres MNTs, il faut le sélectionner dans le service « Elévations ». Si vous n’êtes pas encore en 3D, un message vous demandant de basculer en 3D apparaîtra dans le coin supérieur droit de la page MISBAR.

Pour basculer en 3D, il faut activer le bouton  visible à droite de MISBAR en dessous du bouton layer stack.

Il est possible d’exagérer le factor d’échelle en faisant un clic droit sur le MNT puis en sélectionnant l’option « Paramètres ».

## Profil utilisateur

Chaque utilisateur MISBAR enregistré dispose d’un nom d’utilisateur (sa boite mail) et d’un mot de passe lui permettant d’accéder à son espace de travail.

Pour se connecter, l’utilisateur MISBAR doit suivre les étapes suivantes :

- Taper l’adresse suivante : https://visioterra.org/misbar/ dans un navigateur web.

- Dans le panneau « Menu », activer le bouton « Connexion ».

- Renseigner le « Nom d’utilisateur » et le « Mot de passe » reçus par mail.

- Activer le bouton « Connexion ».

Une fois connecté, l’utilisateur peut éditer son profil en suivant les étapes suivantes :

- Dans le panneau « Menu activer le bouton « Profil ».

- Activer le bouton « Editer le profil ».

- Modifier les informations que l’on désir changer.

- Activer le bouton « Save ».

## L’espace de travail

Chaque utilisateur enregistré a un espace de travail qui lui permet de gérer des hyperlooks et des sites, de créer des indicateurs personnalisés, des géoservices et des groupes.

Pour accéder à l’espace de travail, il faut ouvrir le panneau « Menu » et sélectionner « Espace de travail ».

### Hyperlooks

Cette section « Hyperlooks », contient tous les hyperlooks créés durant la session. Elle permet de garder une trace des hyperlooks créés, de les voir, les éditer, gérer les permissions les concernant et les supprimer. Cette section contient aussi tous les hyperlooks partagés avec les groupes dont on fait partie.

La section des hyperlooks est composée de plusieurs colonnes : nom, description, propriétaire, date de modification et taille de l’hyperlook.

Pour l’exemple, nous allons créer un hyperlook constitué d’une image Sentinel 2 à partir du layer stack et le visualiser à partir de l’espace de travail.

Pour visualiser l’hyperlook dans session courante, il faut activer le bouton « Voir ». Pour visualiser l’hyperlook dans une nouvelle fenêtre, il faut activer le bouton « Ouvrir ».

Il est possible d’éditer le nom et la description d’un hyperlook et de le partager ou pas en activant le bouton « Editer ». Il aussi possible de gérer les droits de lecture et d’écriture sur l’hyperlook en activant le bouton « Permission ». Enfin, pour supprimer un hyperlook donné, il faut activer le bouton « Supprimer ».

### Sites

Les utilisateurs enregistrés peuvent créer et gérer leurs propres sites. Pour ce faire, il faut suivre les étapes suivantes :

- Ouvrir le panneau « Menu ».

- Sélectionner « Espace de travail ».

- Sélectionner « Sites ».

- Activer le bouton « Créer un site ».

Renseigner le nom du site et sa description (optionnelle), sélectionner ou dessiner le site (voir section ‎2.3.1.1) et choisir la couleur du site.

- Activer le bouton « Sauvegarder ». On voit apparaître la nouvelle parcelle créée.

Il est possible de charger un site déjà créé, de l’éditer, de gérer ses permissions en lecture et en écriture et de le supprimer.

Il aussi possible de regrouper des sites. Pour ce faire, il faut sélectionner les sites qu’on veut regrouper puis activer le bouton « Grouper ».

### Indicateurs

Cette section contient une liste d’indicateurs prédéfinies mais elle permet aussi de créer ses propres indicateurs. Pour créer un indicateur il faut suivre les étapes suivantes :

- Ouvrir le panneau « Menu ».

- Sélectionner « Espace de travail ».

- Sélectionner « Indicateurs ».

- Activer le bouton « Créer un indicateur ».

Pour créer un indicateur personnalisé il est nécessaire de connaître le langage de programmation POF-ML (voir ‎ANNEXE A).

Par exemple, pour créer un NDVI avec la bande 8A au lieu de la bande 8 il faut suivre les étapes suivantes :

- Remplir les champs « Indicator name » et « Indicator description » avec le nom et la description de l’indicateur.

- Choisir une Lookup Table.

- Renseigner les valeurs min et max de l’intervalle de l’indicateur.

- Sélectionner « Add dataset indicator » et choisir les données S2A-L1C et S2B-L1C.

- Remplir le style avec le code POF-ML suivant « lut(ndvi(QT_B8A,QT_B04),redyellowgreen,0,0.5,0) ». La partie écrite en bleue s’appelle le « rendering/rendu », la partie en rouge s’appelle le « core/cœur ».

### Géoservices

Pour créer un géoservice il faut suivre les étapes suivantes :

- Ouvrir le panneau « Menu ».

- Sélectionner « Espace de travail ».

- Sélectionner « Géoservices ».

- Activer le bouton « Créer un géoservice ».

- Remplir les champs Nom, description, site, date de début, date de fin et période du géoservice.

- Sélectionner les indicateurs que l’on souhaite ajouter au géoservice.

- Choisir si l’on veut faire une aggregation spatialle (SAG) ou temporelle (TAG) ou les deux.

- Activer le bouton « Sauvegarder ».

- Activer le bouton « Démarrer » pour démarrer le géoservice.

- Pour visualer un géoservice, il faut le sélectionner puis activer le bouton « Visualiser ». Il est possible de partager le lien du géoservice :	 https://visioterra.org/misbar/bulletin/2c1d01b6afe249fd886b2f25e842c74c.

- Pour éditer un géoservice, il faut le sélectionner puis activer le bouton « Editer ».

### Groupes

MISBAR permet aux utilisateurs enregistrés de créer des groupes et de partager leurs données avec eux.

Pour créer un groupe, il faut suivre les étapes suivantes :

- Ouvrir le panneau « Menu ».

- Sélectionner « Espace de travail ».

- Sélectionner « Groupes ».

- Activer le bouton « Créer un groupe ».

- Renseigner le nom et la description du groupe.

## Traitement des données raster

MISBAR donne la possibilité à ses utilisateurs d’accéder une panoplie de styles déjà prédéfinis mais aussi de créer leurs propres styles.

### Traitement de données optiques Sentinel-2

Pour traiter une donnée Sentinel-2, il faut la chercher dans le Finder puis l’ajouter au layer stack. Pour ce faire, il faut suivre les étapes suivantes :

- Ouvrir la panneau « Services ».

- Sélectionner le service « Finder ».

- Remplir les critères de sélection et lancer la recherche.

- Sélectionner le produit que l’on veut traiter.

- Faire un clic droit sur produit et sélectionner l’option « Ajouter au layer stack ».

Le style appliqué par défaut sur les images Sentinel-2 est le style en vraies couleurs (composition colorée 4-3-2). Il est possible d’appliquer d’autres styles prédéfinis mais aussi de créer d’autres styles personnalisés.

#### Style par défaut – Couleurs naturelles

#### Styles prédéfinis

Pour accéder aux différents styles prédéfinis sur MISBAR, il faut un clic droit sur la donnée dans le layer stack, sélectionner l’option « Style » puis sélectionner le style que l’on veut parmi les styles proposés. Voici quelques exemples.

#### Styles personnalisés

##### Composition colorée 12,11,2

Nous allons pour l’exemple, appliquer sur la donnée précédente un style personnalisé qui met en évidence les feux. Il s’agit de la composition colorée 12,11,2.

Pour créer ce style, il faut faire un clic droit sur la donnée, sélectionner l’option style puis sélectionner l’option « Create style ».

Par la suite, renseigner le nom du style, attribuer les bandes 12,11 et 2 au canaux rouge, vert et bleu puis activer le bouton « Appliquer ».

Cette action, permet d’appliquer le style créé sur la donnée automatiquement et à la volée.

Nous avons ici opté pour un stretching automatique de l’histogramme de la donnée.

Si la donnée est très claire (ou trop sombre), il est possible d’ajuster les paramètres du stretching automatique en activant le bouton « Paramètres ».

Dans la fenêtre du stretching automatique on voit la partie supérieure qui montre l’histogramme de l’image et la partie inférieure qui contient les différents paramètres du stretching automatique. Il est possible d’ajuster le stretching en manipulant les deux points jaunes de l’histogramme. Ces deux points représentent les valeurs « a » et « b » du stretching automatique. Il est possible de zoomer sur une partie de l’histogramme en utilisant la règle .

Il est aussi possible de changer les valeurs « a » et « b » directement dans la partie inférieure mais aussi d’ajuster la saturation avec les valeurs « Sa » et « Sb » en pourcentage dans chacun des canaux rouge, vert et bleu.

Nous avons ici diminué la saturation de l’image afin de bien mettre en évidence les feux.

L’image ci-dessous montre un feu actif (voir l’hyperlook).

Le stretching automatique est décrit dans ‎R-1.

D’autres transformations d’histogramme sans possibles (stretching linéaire, stretching statistique…). Pour plus de détails, voir ‎R-1.

##### NDVI

Nous allons maintenant calculer le NDVI de de la même image de l’exemple précédent.

Pour ce faire, il faut suivre les étapes suivantes :

- Faire un clic droit sur la donnée.

- Sélectionner l’option style.

- Sélectionner l’option « Create style ».

- Renseigner le nom du style, sélectionner l’option NDI dans le champ « Echelle de gris ».

- Activer le bouton « Paramètres ».

- Mettre B08 dans « A » et B04 dans « B ».

- Mettre le « min » à 0 et le « max » à 0.8 (le min et max du NDVI).

- Activer le bouton « Ok ».

- Activer le bouton « Appliquer ».

- Appliquer une lookup table (« NDVI »).

- Activer le bouton « Appliquer ».

- Activer le bouton « Ok » (voir hyperlook)

Pour avoir le code POF-ML du traitement réaliser, il faut suivre les étapes suivantes :

- Faire clic droit sur l’image en NDVI.

- Sélectionner l’option « Dupliquer ».

- Sur la copie, faire un clic droit.

- Sélectionner l’option « Transformer en Raw » (voir section ‎2.1.5.16).

- Faire clic droit sur le nouveau produit dont le nom se termine avec « raw ».

- Sélectionner l’option style.

- Sélectionner le style « 20200508 – NDVI » qu’on a créé.

- Sélectionner « Edit ».

- Une nouvelle fenêtre s’ouvrira contenant le code POF-ML correspondant.

### Traitement de modèles numériques de terrain

Pour traiter un modèle numérique de terrain il faut suivre les étapes suivantes :

- Ouvrir Finder.

- Dans Dataset aller dans VisioTerra=>DEM, cocher « ALOS_WORLD_3D ».

- Activer le bouton « Rechercher ».

- Séléctionner « ALOS_WORLD_3D (2015).

- Faire clic droit et sélectionner l’option « Ajouter au layer stack.

- Dans le layer stack, faire un clic droit sur leMNT et sélectionner l’option « Style ».

- Sélectipnner « Create style ».

- Activer le bouton « Paramètres » de la look-up table.

- Dans la fenètre qui souvre, ajuster les valeurs min et max  de l’élevation, et jouter un ombrage NW-SE de 10 par exemple pour mettre le relier en évidence.

# Questions / réponses

## Comment accéder à MISBAR ?

MISBAR est un logiciel d’accès ouvert au public et qui offre des fonctions avancées aux utilisateurs enregistrés. Les actions à réaliser sont décrites ci-dessous :

- Dans un navigateur Web, taper l’adresse suivante : https://visioterra.org/misbar/

- Dans le panneau « Menu », activer le bouton « Connexion ».

- Renseigner le « Nom d’utilisateur » et le « Mot de passe » qui vous ont été envoyé par mail puis activer le bouton « Connexion ».

## Comment chercher des données dans MISBAR ?

Pour accéder aux données dans MISBAR, il faut suivre les étapes suivantes :

  - Ouvrir le panneau « Services » situé dans l’extrémité gauche.

  - Sélectionner le service « Finder ».

  - Renseigner les critères de recherches

- Aire d’intérêt

- Recouvrement min (%)

- Date de début

- Date de fin

- Status

- Couvert nuageux

- Limite

- Activer le bouton « Rechercher ».

Pour plus de détails, voir la section ‎2.3.1.

Pour visualiser les données dans MISBAR, voir section ‎2.3.2.

## Comment préparer des données dans MISBAR ?

Voir section ‎2.3.2.7.

## Comment éditer le style d’une donnée dans MISBAR ?

Pour éditer le style d’une donnée vecteur, voir la section ‎2.1.5.12.

Pour éditer le style d’une donnée raster, voir la section ‎2.1.5.13.

## Comment créer une animation sur MISBAR ?

MISBAR permet de réaliser des animations et de les partager.

Pour réaliser et partager une animation, voir section ‎2.1.5.11.

## Comment visualiser une donnée MISBAR dans un SIG ?

MISBAR n’est pas un système d’information géographique, néanmoins, il permet d’exporter les données dans des formats tel que le WMTS pour pouvoir les visualiser dans des logiciels SIG tels que QGIS et ArcGIS.

Pour visualiser une donnée MISBAR dans QGIS par exemple, voir la section ‎2.1.5.14.

## Comment générer un hyperlook ?

Un hyperlook permet de partager une couche ou un dossier contenant plusieurs couches extraites du layer stack. La génération d’un hyperlook est réalisée selon les étapes suivantes :

- Ouvrir le layer stack (voir section ‎2.1.5).

- Sélectionner la couche ou le dossier que l’on désire partager. Généralement la couche est affichée ou le dossier contient au moins une couche affichée.

- Cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner l’option « Partager l’hyperlook ».

- Une URL (lien hypertexte) est en surbrillance qui peut être copiée dans un émail à envoyer à un ou plusieurs destinataires pour qu’ils observent la couche ou le dossier de couches dans les mêmes conditions que celles de l’auteur (voir section ‎2.1.5.10).

## Comment télécharger la donnée native de MISBAR ?

MISBAR permet à l’utilisateur de visualiser et traiter à la volée les données. Si l’utilisateur a besoin de la donnée native pour des besoins de traitement supplémentaires avec des logiciels tiers, MISBAR peut lui faciliter la tâche on lui donnant le lien direct de téléchargement du/des produit(s) voulus.

Pour accéder à ces liens de téléchargement, il faut suivre les étapes suivantes :

- Faire un clic droit sur le produit (dans le panneau Finder ou dans le layer stack).

- Sélectionner l’option « Informations ».

- Dans la fenêtre qui s’ouvrira, aller vers les liens DHuS ou Peps pour télécharger le produit.

## Comment visualiser les données en 3D ?

MISBAR permet la visualisation des données en 2D et en 3D. Pour visualiser les données en 3D, il faut suivre les étapes suivantes :

- Activer le bouton « 3D » qui se trouve à droite de la page MISBAR.

- Dans la fenêtre layer stack, afficher le modèle numérique de terrain qui se trouve dans la section « Base display ».

- Faire un clic droit sur ce dernier puis sélectionner l’option « Paramètres ».

- Ajuster le facteur échelle.

Pour plus de détails, voir la section ‎2.5.

## Comment calculer un indicateur prédéfini ?

MISBAR permet de calculer plusieurs indicateurs prédéfinis. Pour ce faire, il faut suivre les étapes suivantes :

- Ouvrir le panneau « Services » qui se trouve à gauche de la page MISBAR.

- Sélectionner le service « Time series ».

- Renseigner les critères de sélection (AOI, dates de début et de fin de la période d’étude).

- Choisir un indicateur dans la liste prédéfinie des indicateurs.

- Activer le bouton « Dessiner le graphe ».

- Consulter le graphe dans la section « Graphiques ».

Pour plus de détails, voir la section ‎0.

## Comment faire une analyse saisonnière ?

Pour faire une analyse saisonnière sur MISBAR, il faut suivre les étapes suivantes :

- Ouvrir le panneau « Services » qui se trouve à gauche de la page MISBAR.

- Sélectionner le service « Time series ».

- Renseigner les critères de sélection (AOI, dates de début et de fin de la période d’étude).

- Choisir un indicateur dans la liste prédéfinie des indicateurs.

- Cocher la case « Saisonnier ».

- Activer le bouton « Dessiner le graphe ».

- Consulter le graphe dans la section « Graphiques ».

- Activer le bouton  qui permet de basculer vers l’analyse saisoniaire.

Pour plus de détails, voir la section ‎0.

## Comment chercher et traiter un modèle numérique de terrain sur MISBAR

Voir la section ‎2.8.2.

## Comment vérifier la taille des pixels d’un raster dans MISBAR

Pour l’exemple nous allons utiliser la carte d’occupation de l’ESA pour vérifier la résolution spatiale de 20m.

Pour ce faire il faut suivre les étapes suivantes :

- Ouvrir le Finder.

- Dans AOI, créer une aire d’intérêt n’importe où en Afrique.

- Dans Dataset aller dans VisioTerra=>LULC=>CCI-LC puis cocher « S20 ».

- Activer le bouton « Rechercher ».

- Sélectionner la CCI-LC-S20.

- Dans la partie carte de MISBAR, zoomer jusqu’à voir le pixel.

- Estimer la taille du pixel en utilisant l’échelle graphique en bas de la carte.

- On peut bien voir que la résolution spatiale de la carte d’occupation du sol est bien de 20m.

## Comment créer un géoservice

Voir section ‎2.7.4.

## Comment créer un site

Voir la section ‎2.7.2.

## Comment modifier un hyperlook

Quand on reçoit un hyperlook qu’on a partagé avec nous, on n’a pas accès au panneaux « Services » et « Menu » pour pouvoir le modifier.

Pour l’exemple, on prend l’hyperlook suivant :	 https://visioterra.org/misbar/hyperlook/eeb86a5b3506412caa8d7e567f7c0fb2. Quand on l’ouvre, on peut voir que les deux panneaux « Services » et « Menu » ne sont pas visibles.

Pour pouvoir accéder aux de panneaux, il faut modifier l’URL de l’hyperlook une fois ouverte dans un navigateur en changeant	 https://visioterra.org/misbar/?LAYERSTACKID=eeb86a5b3506412caa8d7e567f7c0fb2&sidePanel=false par https://visioterra.org/misbar/?LAYERSTACKID=eeb86a5b3506412caa8d7e567f7c0fb2&sidePanel=true 
et relancer.

– Le langage POF-ML

Introduction

Le rendu des données d'observations de la Terre dans MISBAR est entièrement paramétrable. Ce paramétrage est défini par une succession d'instructions appelées PU (Processing Unit). Un ensemble cohérent de PU défini un script POF-ML (Processing On-the-Fly - MacroLanguage) et permet l'application d'un traitement particulier.

Manuel de référence des “Processing Unit (PU)"

## sta - stretching automatique

Définition

Le but de ce PU est d'effectuer un étirement automatique sur un PU fils (child) basé sur un histogramme défini.

L’étirement est une fonction linéaire qui transforme les valeurs en entrée dans l’intervalle [leftSat,rightSat] vers les valeurs de sortie [0,255]. Dans la figure (‎fig. 9) ci-dessous, l’histogramme de l’image en entrée est restitué de couleur bleue, la fonction de stretching est dessinée en rouge et les points délimitant les bornes du stretching linéaire sont illustrées de couleur jaune. Le stretching linéaire en l’intervalle en entrée est [460,3420] et l’histogramme

- Fonction de stretching automatique (entrée en bleu, fonction en rouge, sortie en vert).

Syntaxe

Ce PU prend en entrée un (1) PU avec un canal avec des valeurs entières. Il est appelé avec la syntaxe suivante :

sta(child,histogramId,leftSat,rightSat)

avec :

- Child	est le PU d'entrée sur lequel le stretching automatique sera effectué,

- histogramId	est l'identifiant de l'histogramme qui sera utilisé pour l'étirement,

- leftSat	est la saturation gauche appliquée à l'histogramme (entre 0 / 1),

- rightSat	est la saturation droite appliquée à l'histogramme (entre 0 / 1) sachant que la saturation totale (leftSat+rightSat) doit être strictement inférieure à 1.

Exemple

Sentinel-2B – MSI – Stretching automatique avec une saturation de 2%

sta(QT_B04,HT_B04,0.02,0.02)

- S2B – Stretching automatique avec une saturation de 2% (à gauche/à droite).

Sentinel-2B – MSI – Stretching automatique avec une saturation de 20%

sta(QT_B04,HT_B04,0.2,0.2)

- S2B – Stretching automatique avec une saturation de 20% (à gauche/à droite).

## str - stretching linéaire

Définition

Le but de ce PU est d'effectuer un stretching linéaire sur un PU fils (child) en utilisant des limites définies par l'utilisateur. Il prend en entrée un (1) PU avec un canal avec des valeurs entières ou réelles. La sortie est un PU avec 1 canal et des valeurs entières comprises entre 1 et 255 (0 pour l'arrière-plan).

- Fonction de stretching linéaire (entrée en bleu, fonction en rouge, sortie en vert).

Syntaxe

Le PU est appelé avec la syntaxe suivante :

str(child,a,b)

avec :

- child	est le PU d'entrée sur lequel le stretching linéaire sera effectué,

- a	est la limite gauche du stretching linéaire,

- b	est la limite droit du stretching linéaire.

Exemple

Sentinel-1A – IW – Stretching linéaire sur calibration γ0 entre -18 dB et -3 dB

str(sar(pp(s1cal(s1nc(band(QT_vv)),g0)),rasterCrsOrtho,srtm,egm96),-18,-3)

- S1A – Stretching linéaire entre -18 dB et -3 dB.

Sentinel-1A – IW – Stretching linéaire sur calibration γ0 entre -35 dB et -15 dB

str(sar(pp(s1cal(s1nc(band(QT_vv)),g0)),rasterCrsOrtho,srtm,egm96),-35,-15)

- S1A – Stretching linéaire entre -35 dB et -15 dB.

## sts - stretching statistique

Définition

Le but de ce PU est d'effectuer un stretching linéaire sur un PU fils (child) basé sur une moyenne de sortie et un écart type demandés. Il prend en entrée un (1) PU avec un canal avec des valeurs entières ou réelles.

La sortie est un PU avec 1 canal et des valeurs entières comprises entre 1 et 255 (0 pour l'arrière-plan).

- Fonction de stretching statistique (entrée en bleu, fonction en rouge, sortie en vert).

Syntaxe

Le PU est appelé avec la syntaxe suivante :

sts(child,histogramId,output_mean,output_stdev)

avec:

- child	est le PU d'entrée sur lequel le stretching statistique sera effectué,

- histogramId	est l'identifiant de l'histogramme qui sera utilisé pour le stretching,

- output_mean	est la moyenne globale demandée du PU de sortie,

- output_stdev	est l’écart-type global demandé du PU de sortie.

Exemple

Sentinel-2A – MSI – Stretching statistique avec une moyenne de 80 et un écart-type de 100

sts(QT_B04,HT_B04,80,100)

- S2A – Stretching statistique sur la frontière sud de la Mauritanie.

Sentinel-2A – MSI – Stretching statistique avec une moyenne de 120 et un écart-type de 40

sts(QT_B04,HT_B04,120,40)

- S2A – Stretching statistique sur la frontière sud de la Mauritanie.

## rgb - composition colorée rouge, vert et bleu

Définition

Le but de ce PU est de créer une composition colorée définie par trois (3) PU fils. Il prend en entrée trois (3) PU avec un seul canal pour chacun, avec des valeurs entre 1 et 255 (0 pour l'arrière-plan). La sortie est un PU avec trois (3) canaux et des valeurs comprises entre 1 et 255 (0 pour l'arrière-plan).

Syntaxe

Le PU est appelé avec la syntaxe suivante :

rgb(red,green,blue)

avec

- red	est le PU qui sera affecté au canal rouge de sortie,

- green	est le PU qui sera affecté au canal vert de sortie,

- blue	est le PU qui sera affecté au canal bleu de sortie.

Exemple

Sentinel-2B – MSI – composition colorée en couleurs naturelles (B04,B03,B02)

rgb(

sta(QT_B04,HT_B04,0.02,0.02),

sta(QT_B03,HT_B03,0.02,0.02),

sta(QT_B02,HT_B02,0.02,0.02)

)

- S2B – Composition colorée en couleurs naturelles avec stretching automatique (2%).

Sentinel-2B – MSI – composition colorée « Land/Water » (B08,B11,B04)

rgb(

sta(QT_B08,HT_B08,0.02,0.02),

sta(QT_B11,HT_B11,0.02,0.02),

sta(QT_B04,HT_B04,0.02,0.02)

)

- S2B – composition colorée « Land/Water » avec stretching automatique (2%).

## lut - lookup table

Définition

Le but de ce PU est d'appliquer une lookup table définie à un PU fils entre les limites définies par l'utilisateur. La lookup table peut être prédéfinie ou définie par l'utilisateur. Il prend en entrée un (1) PU avec un canal avec des valeurs entières ou réelles. La sortie est un PU avec trois (3) canaux (ou 4 s'il y a de la transparence) et des valeurs entières comprises entre 1 et 255 (0 pour l'arrière-plan).

- Capture de toutes les lookup table prédéfinies.

Syntaxe

Le PU est appelé avec la syntaxe suivante :

lut(child,lutId,min,max,cyclic[,enableShadow,shadowDir,shadowGain])

avec :

- child	est le PU d'entrée sur lequel la lookup table sera effectué ,

- lutId	est l’identifiant de la lookup table qui sera utilisée ,

- min	est la valeur minimale de la plage du rendue ,

- max	est la valeur maximale de la plage du rendue ,

- cyclic	est un booléen qui indique si la lookup table doit être cyclique (1) ou non (0),

- enableShadow	est un booléen qui indique si un ombrage doit être effectué (1) ou non (0),

- shadowDir	est la direction de l'ombrage (“N”, “NW”, “W”, “SW”, “S”, “SE”, “E” et “NE”),

- shadowGain	est le gain appliqué à l'ombrage.

Le paramètre “lutId” peut être défini avec l'une des valeurs suivantes : “rainbow”, “rainbowsoft”, “rainbowcyclic”, “greyscale”, “jet”, “polar”, “polarinvert”, “temperature”, “temperature2”, “thermal”, “chl”, “relief”, “altiign”, “altinasa”, “altitti”, “drywet”, “rain”, “precipitation”, “blues”, “reds”, “hot”, “azimuthal”, “redyellowbluegreen”, “probability”, “redyellowgreen”, “s2scl”, “transReds”.

Les utilisateurs peuvent également définir une lookup table personnalisée en utilisant les gradients linéaires :

- tt – transparence optionnelle en hexadécimal (FF est opaque, 00 est transparent),

- rr – valeur du canal rouge en hexadécimal,

- gg – valeur du canal vert en hexadécimal,

- bb – valeur du canal bleu en hexadécimal,

- pos – la position facultative de la couleur dans la lookup table.

Exemple

Copernicus DEM 30m – Lookup table Alti TTI sans ombrage

lut(QT_elevation,altitti,0,1300,0)

- COP-DEM – Lookup table entre 0 m et 1300 m sur le Guadeloupe.

Copernicus DEM 30m – Lookup table Alti TTI avec ombrage avec un gain de 20

lut(QT_elevation,altitti,0,1300,0,1,NW,20)

- COP-DEM – Lookup table entre 0 m et 1300 m sur le Guadeloupe.

## ndvi – normalised difference vegetation index

Définition

Le but de ce PU est de calculer un indice normalisé à partir de deux PU fils. Il prend en entrée deux (2) PU avec un seul canal pour chacun, avec des valeurs entre 1 et 255 (0 pour l'arrière-plan). La sortie est un PU avec trois un canal et des valeurs entières comprises entre 1 et 255 (0 pour l'arrière-plan).

Syntaxe

Le PU est appelé avec la syntaxe suivante :

ndvi(nir,red)

avec:

- nir	est le PU d'entrée qui est la bande proche infrarouge,

- red	est le PU d'entrée qui est la bande rouge.

Exemple

Sentinel-2A – MSI – indice de différence normalisée (B08, B04) avec stretching entre [0,0.8]

str(

ndvi(

QT_B08,

QT_B04

),

0,

0.8

)

- S2A – indice de différence normalisée (B08, B04) avec stretching entre [0,0.8] sur Tunis (https://visioterra.org/misbar/hyperlook/21b1f6baae084294adcc7292db430346).

Sentinel-2A – MSI – indice de différence normalisée (B08, B04) avec stretching entre [0,0.4]

str(

ndvi(

QT_B08,

QT_B04

),

0,

0.4

)

- S2A – indice de différence normalisée (B08, B04) avec stretching entre [0,0.4] sur Tunis (https://visioterra.org/misbar/hyperlook/cd9d21cf919f422eb7ad2c7e7d26700a).

Sentinel-2A – MSI – indice de différence normalisée (B08, B04) avec stretching entre [0,0.4] et lut

lut(

str(

ndvi(

QT_B08,

QT_B04

),

0,

0.4

),

redyellowgreen,

0,

255,

0,

0,

-,

10

)

- S2A – indice de différence normalisée (B08, B04) avec stretching entre [0,0.4] sur Tunis (https://visioterra.org/misbar/hyperlook/4af94bef6a444fc2babf3a49d347e0aa).

– Données disponibles dans MISBAR

Dans la version 1.14 de MISBAR, les datasets disponibles sont donnés dans la ‎table 1 ci-dessous.

| C3S | ERA5-DAY-2T | ERA5 / Daily / 2m temperature |
| --- | --- | --- |
| C3S | ERA5-DAY-TP | ERA5 / Daily / Total Precipitation |
| C3S | ERA5-HR-10W | ERA5 / Hourly / 10m wind |
| C3S | ERA5-HR-2T | ERA5 / Hourly / 2m temperature |
| C3S | ERA5-HR-AL | ERA5 / Hourly / Forecast Albedo |
| C3S | ERA5-HR-CI | ERA5 / Hourly / Sea Ice Cover |
| C3S | ERA5-HR-EVA | ERA5 / Hourly / Evaporation |
| C3S | ERA5-HR-LAIHV | ERA5 / Hourly / Leaf Area Index - High Vegetation |
| C3S | ERA5-HR-LAILV | ERA5 / Hourly / Leaf Area Index - Low Vegetation |
| C3S | ERA5-HR-MSL | ERA5 / Hourly / Mean Sea Level pressure |
| C3S | ERA5-HR-PE | ERA5 / Hourly / Potential Evaporation |
| C3S | ERA5-HR-SP | ERA5 / Hourly / Surface Pressure |
| C3S | ERA5-HR-SST | ERA5 / Hourly / Sea Surface Temperature |
| C3S | ERA5-HR-STL1 | ERA5 / Hourly / Soil Temperature Level 1 |
| C3S | ERA5-HR-TCC | ERA5 / Hourly / Total Cloud Cover |
| C3S | ERA5-HR-TCO3 | ERA5 / Hourly / Total Column Ozone |
| C3S | ERA5-HR-TCWV | ERA5 / Hourly / Total Column Water Vapour |
| C3S | ERA5-HR-TP | ERA5 / Hourly / Total Precipitation |
| C3S | ERA5-MO-10W | ERA5 / Monthly / 10m wind |
| C3S | ERA5-MO-2T | ERA5 / Monthly / 2m temperature |
| C3S | ERA5-MO-AL | ERA5 / Monthly / Forecast Albedo |
| C3S | ERA5-MO-CI | ERA5 / Monthly / Sea Ice Cover |
| C3S | ERA5-MO-EVA | ERA5 / Monthly / Evaporation |
| C3S | ERA5-MO-LAIHV | ERA5 / Monthly / Leaf Area Index - High Vegetation |
| C3S | ERA5-MO-LAILV | ERA5 / Monthly / Leaf Area Index - Low Vegetation |
| C3S | ERA5-MO-MSL | ERA5 / Monthly / Mean Sea Level pressure |
| C3S | ERA5-MO-PE | ERA5 / Monthly / Potential Evaporation |
| C3S | ERA5-MO-SP | ERA5 / Monthly / Surface Pressure |
| C3S | ERA5-MO-SST | ERA5 / Monthly / Sea Surface Temperature |
| C3S | ERA5-MO-STL1 | ERA5 / Monthly / Soil Temperature Level 1 |
| C3S | ERA5-MO-TCC | ERA5 / Monthly / Total Cloud Cover |
| C3S | ERA5-MO-TCO3 | ERA5 / Monthly / Total Column Ozone |
| C3S | ERA5-MO-TCWV | ERA5 / Monthly / Total Column Water Vapour |
| C3S | ERA5-MO-TP | ERA5 / Monthly / Total Precipitation |
| ESA | S1A-EW | Sentinel-1A / C-band Synthetic Aperture Radar / Extra Wide swath |
| ESA | S1A-IW | Sentinel-1A / C-band Synthetic Aperture Radar / Interferometric Wide swath |
| ESA | S1A-SM | Sentinel-1A / C-band Synthetic Aperture Radar / Strip Map |
| ESA | S1B-EW | Sentinel-1B / C-band Synthetic Aperture Radar / Extra Wide swath |
| ESA | S1B-IW | Sentinel-1B / C-band Synthetic Aperture Radar / Interferometric Wide swath |
| ESA | S1B-SM | Sentinel-1B / C-band Synthetic Aperture Radar / Strip Map |
| ESA | S2A-L1C | Sentinel-2A / Multi-spectral imager / Level 1C |
| ESA | S2A-L2A | Sentinel-2A / Multi-spectral imager / Level 2A |
| ESA | S2B-L1C | Sentinel-2B / Multi-spectral imager / Level 1C |
| ESA | S2B-L2A | Sentinel-2B / Multi-spectral imager / Level 2A |
| ESA | S3A-OL-FR | Sentinel-3A / Ocean and Land Colour Instrument / Full Resolution |
| ESA | S3A-OL-RR | Sentinel-3A / Ocean and Land Colour Instrument / Reduced Resolution |
| ESA | S3A-SL-LST | Sentinel-3A / Sea and Land Surface Temperature Radiometer / Land Surface Temperature |
| ESA | S3A-SL-RBT | Sentinel-3A / Sea and Land Surface Temperature Radiometer / TOA Radiances and Brightness Temperature |
| ESA | S3A-SR-LAN | Sentinel-3A / Sar Radar ALtimeter / Land product |
| ESA | S3B-OL-FR | Sentinel-3B / Ocean and Land Colour Instrument / Full Resolution |
| ESA | S3B-OL-RR | Sentinel-3B / Ocean and Land Colour Instrument / Reduced Resolution |
| ESA | S3B-SL-LST | Sentinel-3B / Sea and Land Surface Temperature Radiometer / Land Surface Temperature |
| ESA | S3B-SL-RBT | Sentinel-3B / Sea and Land Surface Temperature Radiometer / TOA Radiances and Brightness Temperature |
| ESA | S3B-SR-LAN | Sentinel-3B / Sar Radar ALtimeter / Land product |
| NASA | IMERG-DAY | Integrated Multi-satellitE Retrievals for GPM / Daily |
| NASA | IMERG-HHR | Integrated Multi-satellitE Retrievals for GPM / Half Hourly Run |
| NASA | IMERG-MO | Integrated Multi-satellitE Retrievals for GPM / Monthly |
| USGS | LANDSAT_TM | Landsat 4/5 Thematic Mapper - Collection 1 |
| USGS | LANDSAT7_ETM | Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus - Collection 1 |
| USGS | LANDSAT8_OLI_TIRS | Landsat 8 Operational Land Imager - Thermal Infrared Sensor - Collection 1 |
| MISBAR | ALOS_WORLD_3D | ALOS World 3D – 30m (AW3D30) Version 2.2 - April 2019 |
| MISBAR | ASTER_GDEM | Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer - Global Digital Elevation Model |
| MISBAR | CD-GLO-90 | Copernicus DEM - Gloabl 90 metres |
| MISBAR | GEBCO | General Bathymetric Chart of the Oceans |
| MISBAR | MERIT_DEM | Multi-Error-Removed Improved-Terrain DEM |
| MISBAR | SRTM | Shuttle Radar Topography Mission |
| MISBAR | EGM2008 | Earth Gravitational Model 2008 |
| MISBAR | EGM96 | Earth Gravitational Model 1996 - EGM96_WGS84_ddeg_30_min |
| MISBAR | LSM-GC | GlobCover-L4 LandCover LandSeaMask |
| MISBAR | LSM-SWBD | SRTM Water Body Data |
| MISBAR | CCI-LC-E300 | Envisat – 300 meter land cover |
| MISBAR | CCI-LC-S20 | Sentinel2 – 20 meter land cover |
| MISBAR | GLC30 | Global Land Cover 30meter |

– Liste des datasets accessibles dans MISBAR.

# Text boxes

plan équatorial

N

satellite

n+1

revolution
n

n+2

N

satellite

n+3

n+4

MNS

MNT ou MNE

géoïde

ellipsoïde

plate-forme

vecteur visée

surface topographique

h

M

erreur de parallaxe

(

M’

M’’

parallaxe = h x tan(()

ellipsoïde

plate-forme

surface topographique

(

A

B

C

D

E

F

G

B’

A’

C’

D’

E’

F’

G’

A’’

B’’

C’’

D’’

E’’

F’’

G’’

axe des distances

G

S

ellipsoïde 
de référence

méridien de Greenwich

X

Y

Z

G

M

ellipsoïde 
de référence

méridien de Greenwich

h

(

(

angle d’incidence
(

S

G

(
angle de visée

( - (

RT

h

P

Panneau « Services »

Panneau « Menu »

Copyright

Coordonnées géographiques

Echelle graphique

Logos

3D

Layer stack

Outils navigation

Espace Carte

utiliser la roulette de la souris pour zoomer / dézoomer

double-clic pour zoomer davantage

Hyperlook_2D

Hyperlook_3D

Animation

c

b

b

a

d

d

c

b

a

b

c

c

b

c

b

a

c

d

d

c

b

b

a

c

d

Dézoome

CCN=95%

CCN=23%

CCN=14%

CCN=0%

Tri selon les propriétés

Tri selon le statut

lut(

ndvi(QT_B8A,
         QT_B04),

redyellowgreen,

0,

0.5,

0

)

Agriculture

Vegetation

Geology

Healthy vegetation

Roches claires

Terre émergée

Mer